平卫环报〔2018〕23号

关于平顶山市安科支护洗选设备有限公司年产1200吨焊丝生产线和年产500吨铁丝生产线项目环境影响报告表的批复意见

平顶山市安科支护洗选设备有限公司：

你单位报送的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市安科支护洗选设备有限公司年产1200吨焊丝生产线和年产500吨铁丝生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称报告表）及专家函审意见收悉。该项目审批事项已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市安科支护洗选设备有限公司年产1200吨焊丝生产线和年产500吨铁丝生产线项目选址位于平顶山市卫东区开发路中段，拟租赁中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司4#与5#标准化厂房之间的连廊进行生产活动，项目占地面积1200平方米，总投资150万元，建设规模为年产焊丝1200吨，年产铁丝500吨，项目生产过程焊丝表面处理采用外协加工，该车间内不涉及表面处理作业。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，我局原则上同意该项目严格按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》及本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的各类污染物达标排放，确保营运期环境风险在可接受范围内。在施工期和营运期应重点做好以下工作：

1、废气：焊接烟尘经移动焊接烟尘净化器收集处理后，车间排放，同时加强车间通风，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准限值，实现达标排放。

2、废水：生活污水依托中平能化物资供应分公司化粪池处理后综合利用，不外排。

3、噪声：生产设备全部布置在车间内，并安装减震垫，通过车间隔声，基础减震等措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，实现达标排放。

4、固废：金属废屑和废边角料厂区收集后交由炼钢厂回收再利用；生活垃圾集中收集后，与厂区生活垃圾一起由环卫部门清运至当地垃圾中转站；废机油属于危险固废，企业应委托有资质单位进行安全处置，危险废物暂存场地依托厂区现有，不再单独建设，项目运行前须和有危废处置资质的单位签订危废处置协议。

5、你单位应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作；运营过程中，加强管理，经常对环保设施进行检查维修，建立并管理好环保设施的运行、维护、维修等档案，确保污染治理设施按照设计正常运转，做到达标排放。杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。

6、该项目应严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，一旦出现超标排污、事故性排放、环境纠纷和群众信访等问题，应立即无条件停止生产。

7、环境风险防范：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。卫东区环境保护局监察大队负责该项目的日常监督管理。

八、项目的性质、规模、地点、防止污染的措施如发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年12月20日