平卫环报〔2018〕21号

关于平顶山市海美壳再生资源有限公司废矿物油收集项目环境影响报告表的批复意见

平顶山市海美壳再生资源有限公司：

你单位报送的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《平顶山市海美壳再生资源有限公司废矿物油收集项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及专家函审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市海美壳再生资源有限公司废矿物油收集项目位于平顶山市卫东区北环路竹园村五组1号，项目总投资200万元，占地300m2，主要建设；彩钢瓦结构厂房（包括储油区125㎡、卸油区150 m2，其中储罐区4个25m3钢制双层卧罐）、办公室等共300 m2，工艺流程：废矿物油→油罐车转运→灌区卸油点→废矿物油储罐→油罐车外运；所收集的废矿物油来自平顶山市境内的各机动车维修点产生的废机油、废润滑油等，本项目仅对废矿物油进行收集和暂存，不涉及废矿物油的处理、处置。生产规模：年收集废矿物油500t。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本工程施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保施工期和营运期环境风险在可接受范围内。在施工期和营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）、《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（平政办[2018]8号）等相关规定进行施工，认真执行施工期扬尘防治措施，采取持续洒水降尘，围档封闭，地面硬化等措施。企业需按《报告表》的要求设置50米的卫生防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

2、做好废水污染防治。施工期间建设沉淀池，对施工污水进行处理后回用。营运期生活污水收集后经化粪池处理后，用于周边农田施肥，综合利用，不外排；厂区设置初期雨水收集池1个，容积不小于15m3，沉淀后的雨水可用于厂区道路洒水抑尘用水，不外排；同时做好防渗防漏工作：化粪池、雨水收集管道、事故池、雨水沉淀池按相关要求做好防渗、防漏措施。

3、做好噪声污染治理。施工期采用低噪声设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，噪声做到达标不扰民。营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物。施工、装修期间产生的弃土和施工人员产生的生活垃圾物集中清运至垃圾填埋场处理。营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理：含油手套、抹布、废拖把和日常生活垃圾由环卫部门统一运至垃圾填埋场作填埋处理。

5、地下水防渗要求。项目厂区均按照重点防渗要求进行；储罐四周、厂区四周均须设置围堰，确保厂区内形成二级防护、厂区道路进行硬化等措施。

6、环境风险防范。为防止环境风险事故发生，厂区应建设1座40m3的事故池，确保环境风险事故在可控制范围内；制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格并取得环保主管部门颁发的危险废物经营许可证后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况，将验收报告及验收意见报送环保局。若发生因环境污染问题引起厂群纠纷或群众上访事件，企业须立即无条件停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年12月20日