平卫环报〔2018〕14号

关于平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目环境影响报告表的批复意见

平顶山市晨星豆制品加工有限公司：

你单位报送的由河南源通环保工程有限公司编制的《平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及专家函审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目位于平顶山市卫东区矿工路9号院内（国家电投集团平顶山热电有限公司老汽机房（南部）及老汽机房附房），项目总投资1500万元，租赁河南金菽源食品有限公司厂房（老汽机房（南部）及老汽机房附房（8851平方米））中的6000平方米进行生产，供水、供电、供汽依托该公司。项目厂房分为二层，一层设置原料储存、洗豆、泡豆、磨浆、煮浆、分浆、起皮、成型、烘干、回潮、包装、检验、成品储存等功能区，二层设置起皮成型、烘干、回潮、包装、检验、成品储存等功能区。工艺流程：原料—筛选清洗—泡豆—磨浆、分离—煮浆—分浆—起皮—烘干—成品包装,主要设备有：洗豆机、磨浆机、煮浆机、腐竹锅、烘干设备、检验设备、包装机、封口打码机等，建设规模：年产3700吨腐竹。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保营运期环境风险在可接受范围内。在营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施：本项目营运期不设锅炉，项目使用蒸汽由河南金菽源食品有限公司提供，生产过程中产生的多余蒸汽和异味通过在车间内安装10套排风系统强制通风排出；注意搞好车间清洁卫生，豆渣等容易发酵的固废及时清理，做到日产日清，以避免废弃物长期堆置产生异味；污水处理站恶臭采取所有水池加盖盖板密封，做好站区周边绿化，降低恶臭影响。食堂安装油烟净化器。

2、做好废水污染防治：营运期生产废水、生活污水收集后进入自建污水处理站（处理规模150m3/d）处理，采用格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器处理工艺，确保达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，排入国家电投集团平顶山热电有限公司中水处理系统，用于冷却塔循环水补充水，循环利用不外排；同时做好防渗防漏工作，生产区、污水沟、污水处理装置等按相关要求做好防渗、防漏措施。

3、做好噪声污染治理:营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减振等措施，再经距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物:营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理；豆渣、尾浆在专门的堆存间堆存，并做到日产日清，外售于养牛场作为饲料；不合格大豆、不合格产品收集后至于储存池，由饲料生产厂家运走生产饲料；废包装、箱收集后定期出售给废品收购站；污泥设置储存池、垃圾设置垃圾箱，污泥和生活垃圾委托环卫部门定期清理。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。如出现环境违法、厂群环境污染纠纷或群众上访等问题，应立即无条件停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年9月17日