平卫环报〔2018〕15号

关于卫东区鸿翔建材厂方砖、道牙、水稳生产线项目环境影响报告表的批复意见

卫东区鸿翔建材厂：

你单位报送的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《卫东区鸿翔建材厂方砖、道牙、水稳生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及专家函审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、卫东区鸿翔建材厂方砖、道牙、水稳生产线项目位于平顶山市卫东区东高皇办事处土寨沟村山北坡（西至荒山，南至荒山，北至十矿风井），占地面积为20000㎡，项目总投资400万元。本项目主要建设生产区、办公区、成品堆放区三部分。平面布局中间为办公区和地磅，厂区西部自北向南依次为材料厂、生产区、晾干区、打包区。厂区东边依次为放砖区、水稳机等。项目主要建设工程包括封闭式料棚2座、办公室1间、磅房1间，以及配套的化粪池、沉淀池及收集池等环保工程和供水供电等公用工程。水泥砖工程主要工艺为：原料（水泥、砂、石子）、配料、搅拌、砖制作、自然养护、检验。道牙工程主要工艺为：原料（水泥、砂、石子）、配料、搅拌、道牙制作、自然养护、检验。水稳生产工艺为：原料（水泥、砂、石料）、配料、搅拌、检验。主要设备为：搅拌机、水稳拌和机、方砖液压砖机等。建设规模：年产水泥砖240万块、道牙8万块以及水稳3万吨。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保营运期环境风险在可接受范围内。在营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期按照《平顶山市蓝天工程行动计划实施方案》、市蓝天办建筑施工“六化”标准、达到七个“100%”要求、《平顶山市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等相关规定进行施工，认真执行施工期扬尘防治措施，采取持续洒水降尘，围档封闭，地面硬化等措施，工地露天堆放的物料、废渣等，应加盖篷布。营运期原料放置在密闭料棚内，仓库四周安装喷雾装置，定期洒水保持堆场顶部湿润；装卸过程在封闭式车间内进行，装卸过程中开启车间内的喷雾装置；厂区及进出场道路应当进行清扫和洒水抑尘，厂区运输道路进行硬化，在运输过程中要求运输车密闭遮盖，防止砂石洒落；生产在密闭车间内进行，搅拌机、水稳拌和机上方分别安装集气罩+引风机+袋式除尘器（共用）+15m高排气筒处理；水泥筒仓呼吸孔设置集气管+反吹风袋式除尘器+15m高排气筒处理。

2、做好废水污染防治。施工期建设沉淀池，对施工污水进行处理后回用。营运期生活污水收集后经化粪池处理后，用于周边农田施肥，综合利用，不外排。生产废水经过厂区沉淀池沉淀处理后循环利用。初期雨水经收集后用于厂区植被绿化。

3、做好噪声污染治理。施工期采用低噪声设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，噪声做到达标不扰民。营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减振等措施，再经距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物。施工、装修期间产生的弃土和施工人员产生的生活垃圾集中清运至生活垃圾填埋场处理。营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理：生产过程中袋式除尘器收集的粉尘，回用于生产；残次品外售，生活垃圾委托环卫部门定期清理。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。如出现环境违法、厂群环境污染纠纷或群众上访等问题，应立即无条件停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年9月17日